## Slide 1
Présentation :
SOMMAIRE
Localisation du système
Rôle
Analyse fonctionnelle
Étude structurelle
Principe de fonctionnement
Couple transmissible
Les types de commande
Les prescriptions de maintenance
Les précautions d’interventions
Les évolutions techniques

## Slide 2
RAPPEL Chaîne cinématique :
Véhicule à traction
Embrayage
Boîte de vitesses
Différentiel
Roues motrices
Arbres de roue
Moteur
Problématique
Ressentis client
Défauts rencontrés
- Le système n’embraye plus ou difficilement
- Le système ne débraye plus ou difficilement
- L’embrayage patine, le véhicule à du mal à se lancer
- Les vitesses ont du mal à passer et craquent

## Slide 3
Rôle du système :
Désaccoupler temporairement et progressivement le moteur de la transmission afin de rendre possible :
Les démarrages progressifs
Les changements de rapports

## Slide 4
Analyse fonctionnelle niveau A-1 :
Energie mécanique
(du moteur)
Energie mécanique adaptée (vers roues)
Pertes : Energie calorifique (chaleur)
L’embrayage
A-1
Action du conducteur
(pédale d’embrayage)
Accoupler ou désaccoupler progressivement le moteur et la transmission

## Slide 5
Étude structurelle :
Volant moteur
Disque d’embrayage
Butée
Axe de fourchette
Soufflet de protection
Fourchette de commande
Mécanisme de l’embrayage

## Slide 6
Étude structurelle :
Le volant moteur
Face d’appui
C’est le volant d’inertie du moteur, sa face sert d’appui au disque d’embrayage

## Slide 7
Étude structurelle :
Le disque
Le disque entraîne l’arbre primaire de la boîte de vitesses.
Ressorts amortisseurs
Moyeu cannelé
Garnitures

## Slide 8
Étude structurelle :
Le mécanisme
Le mécanisme a pour rôle de serrer le disque entre le plateau de pression et le volant moteur
Armature ou corps
Plateau de pression
Diaphragme

## Slide 9
Étude structurelle :
La butée
Elle permet de comprimer le centre du diaphragme afin de libérer le disque

## Slide 10
Étude structurelle :
La fourchette de commande
Elle commande le déplacement de la butée selon la demande du conducteur

## Slide 11
Principe de fonctionnement :
Volant moteur
Butée
Disque
Diaphragme
Plateau de pression
Arbre de boîte de vitesses
La transmission de puissance du moteur jusqu’aux repose sur le serrage d’un disque entre volant moteur et le plateau de pression.
Au repos, le système est en position embrayé

## Slide 12
Principe de fonctionnement :
La pédale d’embrayage est relâchée, le diaphragme rappel la butée et comprime le disque sur le volant par l’intermédiaire du plateau de pression. La transmission de puissance est alors établie entre le moteur et l’arbre primaire de la boîte de vitesses
Système embrayé

## Slide 13
Principe de fonctionnement :
Le conducteur commence a appuyer sur la pédale d’embrayage.
Système en début de débrayage

## Slide 14
Principe de fonctionnement :
La pédale d’embrayage est appuyée à fond, la fourchette déplace la butée et comprime le diaphragme. Le plateau de pression recule et libère le disque. La transmission de puissance est rompue, l’arbre primaire de la boîte de vitesses n’est plus entraîné
Système débrayé

## Slide 15
Couple maximal transmissible :
Couple transmissible (N.m)
Effort
presseur (N)
Rayon moyen
du disque (m)
Nombre de face
en contact
Coefficient de
frottement
Ct = F . r . N . f
D’après la formule ci-dessus, on peut noter que le couple transmissible dépend :
de l’état du diaphragme
de l’état des matériaux en contact (adhérence)

## Slide 16
Les différents types de commande :
La commande mécanique
La commande hydraulique
La commande pilotée

## Slide 17
Contrôles à effectuer
Les prescriptions de maintenance :
Le volant moteur
État de la surface d’appui

## Slide 18
Les prescriptions de maintenance :
Le disque
Contrôles à effectuer
Usure de la garniture
État de surface de la garniture
État des ressorts
État des cannelures du moyeu

## Slide 19
Les prescriptions de maintenance :
Le mécanisme
Contrôles à effectuer
État du diaphragme
État de la surface d’appui du plateau presseur

## Slide 20
Les prescriptions de maintenance :
La butée
Contrôles à effectuer
État du roulement
État des ergots de maintien

## Slide 21
Les prescriptions de maintenance :
La fourchette
Contrôles à effectuer
État de la surface d’appui

## Slide 22
Les précautions à prendre :
ATTENTION ! La boîte de vitesse est un éléments lourd, il ne faut en aucun cas la soulever ou la déplacer à la force des bras
Précautions par rapport
au poids
Utiliser soit :
un vérin de fosse
une grue d’atelier
ATTENTION ! L’huile est un produit nocif pour la peau et pour l’environnement
Précautions par rapport aux huiles
Utiliser :
une paire de gants
un bacs de récupérations des huiles usagées

## Slide 23
Les évolutions techniques :
Disque à patins
Embrayage bidisque
Disque à patins